## Slide 1
Protocolo MQTT: Fundamentos y Funcionamiento
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de comunicación ligero y eficiente, diseñado especialmente para aplicaciones de Internet of Things (IoT). Se basa en un modelo de publicación/suscripción, lo que permite una comunicación asíncrona y bidireccional entre diversos dispositivos y sistemas.
por DANNY EDUARDO CUXUM SANCHEZ

## Slide 2
Características y Ventajas del Protocolo MQTT
1
Bajo Consumo de Ancho de Banda
MQTT utiliza paquetes de datos pequeños, optimizando el uso del ancho de banda y el consumo de energía de los dispositivos.
2
Confiabilidad y Tolerancia a Fallas
Ofrece diferentes niveles de calidad de servicio (QoS) para garantizar la entrega de mensajes, incluso en entornos con conexiones inestables.
3
Escalabilidad y Flexibilidad
Permite conectar miles de dispositivos a un mismo servidor, adaptándose a las necesidades de proyectos de IoT de cualquier escala.

## Slide 3
Arquitectura y Componentes Principales
Broker
Componente central que recibe y distribuye los mensajes entre los clientes publicadores y suscriptores.
Clientes Publicadores
Dispositivos o aplicaciones que envían datos al broker mediante la publicación de mensajes en temas específicos.
Clientes Suscriptores
Dispositivos o aplicaciones que reciben los datos al suscribirse a los temas de interés en el broker.

## Slide 4
Publicación y Suscripción en MQTT
1
Publicación
Los clientes publicadores envían mensajes a temas (topics) definidos en el broker.
2
Suscripción
Los clientes suscriptores reciben los mensajes de los temas a los que se han suscrito.
3
Distribución
El broker se encarga de redirigir los mensajes de los publicadores a los suscriptores correspondientes.

## Slide 5
Tipos de Mensajes y Calidades de Servicio
QoS 0: A Lo Más Una Vez
El mensaje se envía sin garantía de entrega. Es el más rápido pero menos confiable.
QoS 1: Al Menos Una Vez
El mensaje se entrega al menos una vez, pero puede haber duplicados.
QoS 2: Exactamente Una Vez
El mensaje se entrega exactamente una vez, garantizando la fiabilidad.

## Slide 6
Aplicaciones del Protocolo MQTT en IoT
Hogar Inteligente
Control y monitoreo de dispositivos del hogar como luces, termostatos y sensores.
Automatización Industrial
Supervisión y control de procesos, monitoreo de maquinaria y mantenimiento predictivo.
Ciudades Inteligentes
Gestión de tráfico, iluminación pública, sensores ambientales y servicios municipales.

## Slide 7
Integración de MQTT en Soluciones IoT
Recolección de Datos
Los dispositivos IoT publican datos a través del protocolo MQTT.
Procesamiento de Datos
Una plataforma IoT recibe y procesa los datos provenientes de los dispositivos.
Análisis y Toma de Decisiones
Los datos procesados se utilizan para generar insights y tomar acciones automatizadas.

## Slide 8
Consideraciones de Implementación y Seguridad
Autenticación y Autorización
Implementar mecanismos de identificación y control de acceso a los temas MQTT.
Cifrado de Comunicaciones
Utilizar protocolos de seguridad como TLS/SSL para garantizar la confidencialidad.
Monitoreo y Logging
Registrar y monitorear las actividades en el broker MQTT para detectar posibles amenazas.